## Slide 1
ROS 2 / ISAAC SIM / NVBLOX
Isaac 3D LiDAR AMR
项目架构与 Topic 关系
面向维护、联调与真机迁移的系统视图
warehouse_v3 · ROS 2 Humble · 2026-08-29
Notes: 本页标题与范围来自当前仓库。
[Sources]
- Repository workspace and current-state.md
[/Sources]

## Slide 2
01 · 总体架构
三套容器按职责分层，共享同一个 ROS 2 图
02
isaac-sim
isaac-ros-nvblox
ros2-dev-humble
物理与传感器
/clock
/front_3d_lidar/lidar_points
/chassis/odom
/tf · tf_static
订阅 /cmd_vel
GPU 建图与地图加载
pointcloud_padder
nvblox_container + nvblox_node
/load_map 服务
static_occupancy_grid
定位、规划、控制与 RViz
AMCL 或 ground-truth
pointcloud_to_laserscan
Nav2 lifecycle 节点
RViz2
CycloneDDS + ROS_DOMAIN_ID=0 让跨容器 topic、TF、service 与 action 互通
Notes: [Sources]
- ../start_nav_all.sh
- skills/ros-docker-debug/references/container-environments.md
[/Sources]

## Slide 3
02 · Topic 总览
核心数据流由三条链组成：点云、里程计、控制
03
感知 / 建图链
定位 / TF 链
导航 / 控制链
Isaac LiDAR
/lidar_points
padder
→ nvblox cloud
nvblox_node
TSDF / ESDF
/static_occupancy_grid
Nav2 / RViz
代价地图与可视化
/chassis/odom
relay
/odom
AMCL 或静态 TF
map → odom
map → base_link
RViz / Explorer
/navigate_to_pose
bt_navigator
planner + controller
velocity_smoother
/cmd_vel
→ Isaac 底盘
Notes: [Sources]
- launch/nav_stack.launch.py
- src/isaac_3d_lidar_bringup/launch/xt32_nvblox.launch.py
- configs/nav2_params.yaml
- docs/map_nav/README.md
[/Sources]

## Slide 4
03 · 感知链
同一份 3D 点云分成两路，分别服务建图与避障
04
Isaac RTX LiDAR
/front_3d_lidar/lidar_points
输入分流
pointcloud_padder
固定为 1800 × 31
缺失光束填 NaN
nvblox_node
TSDF → ESDF → 2D occupancy
订阅 /lidar_points_nvblox
pointcloud_to_laserscan
base_link 高度 0.10–0.65 m
量程 0.5–20 m · 361 rays
/scan
AMCL + 两层 costmap
关键约束：nvblox 不能直接消费 Isaac 的可变长度点云；导航投影又必须排除地面与货架上方结构。
Notes: [Sources]
- src/isaac_3d_lidar_bringup/isaac_3d_lidar_bringup/pointcloud_padder.py
- src/isaac_3d_lidar_bringup/launch/xt32_nvblox.launch.py
- launch/nav_stack.launch.py
[/Sources]

## Slide 5
04 · 地图链
3D 地图、实时 OccupancyGrid 与导航静态地图各司其职
05
warehouse_v3.nvblx
已保存 3D 地图
/nvblox_node/
load_map
FilePath service
nvblox_node
重建 ESDF / Mesh / 2D slice
/nvblox_node/
static_occupancy_
grid
实时建图 / 探索
warehouse_v3.yaml + .pgm
417 × 424 · 0.05 m/cell
map_server
/map
Reliable + Transient Local
保存地图导航
Notes: [Sources]
- launch/nvblox_with_map.launch.py
- configs/amcl_params.yaml
- skills/isaac-amr-project-state/references/current-state.md
[/Sources]

## Slide 6
05 · 定位与 TF
定位模式只改变 map→odom 的来源，Nav2 下游保持不变
06
ground_truth
static_transform_publisher
发布 identity map → odom
用于仿真地图/规划/控制验证
AMCL
订阅 /map + /scan + /odom
接收 /initialpose，发布 /amcl_pose
并广播 map → odom
统一 TF 结果
map → odom → base_link
AMCL 自动初始化器只在 fixed / odom_identity 模式短暂存在：等待静止 → 发 3 次 /initialpose → 验证 /amcl_pose → 退出。
Notes: [Sources]
- launch/nav_stack.launch.py
- configs/amcl_params.yaml
- src/isaac_3d_lidar_bringup/isaac_3d_lidar_bringup/amcl_pose_initializer.py
[/Sources]

## Slide 7
06 · 导航闭环
Nav2 用 Action 接收目标，用 Topic 闭环控制底盘
07
RViz / Explorer
目标客户端
bt_navigator
NavigateToPose
planner_server
全局路径
controller_server
局部跟踪与避障
velocity smoother
限速 / 加速度
/cmd_vel
/map
静态层
/scan
障碍层
/odom + TF
状态与坐标
行为服务器提供 /spin、/backup、/wait；探索节点不直接发布 /cmd_vel，因此复用同一套避障、恢复和速度限制。
Notes: [Sources]
- configs/nav2_params.yaml
- src/isaac_3d_lidar_exploration/README.md
- src/isaac_3d_lidar_exploration/isaac_3d_lidar_exploration/frontier_explorer_node.py
[/Sources]

## Slide 8
07 · 坐标系
TF 树是点云、地图、定位与控制共享的坐标契约
08
map
odom
base_link
front_3d_lidar
AMCL 或 ground_truth
Isaac / 底盘里程计
静态外参
nvblox: global_frame=odom
pose_frame=front_3d_lidar
local costmap: odom
global costmap: map
健康检查最终验证
map → base_link
Notes: [Sources]
- src/isaac_3d_lidar_bringup/launch/xt32_nvblox.launch.py
- launch/nav_stack.launch.py
- configs/nav2_params.yaml
- ../start_nav_all.sh
[/Sources]

## Slide 9
08 · Interface Contract
感知与地图 Topic 的发布者、订阅者和 QoS 都是运行合同
09
接口 | 类型 | 主要发布者 | 主要订阅者 | QoS / 备注
/clock | rosgraph_msgs/Clock | Isaac Sim | 全部 use_sim_time 节点 | Best Effort · Volatile
/front_3d_lidar/lidar_points | sensor_msgs/PointCloud2 | Isaac Sim | padder；scan converter | 仿真源点云
/front_3d_lidar/lidar_points_nvblox | sensor_msgs/PointCloud2 | pointcloud_padder | nvblox_node | 1800 × 31；NaN 补齐
/scan | sensor_msgs/LaserScan | pointcloud_to_laserscan | AMCL；global/local costmap | Best Effort · Volatile
/nvblox_node/static_occupancy_grid | nav_msgs/OccupancyGrid | nvblox_node | RViz；Frontier Explorer | Reliable · Volatile
/map | nav_msgs/OccupancyGrid | map_server | AMCL；Nav2 static layer；RViz | Reliable · Transient Local
保存地图导航消费 /map；实时探索消费 /nvblox_node/static_occupancy_grid。两者不要混为同一个生命周期。
Notes: [Sources]
- skills/ros-docker-debug/references/diagnostics.md
- launch/nav_stack.launch.py
- src/isaac_3d_lidar_exploration/launch/explore_nvblox.launch.py
[/Sources]

## Slide 10
09 · Interface Contract
定位、控制和探索接口共同完成目标闭环
10
接口 | 种类 | 生产端 / Server | 消费端 / Client | 关键语义
/chassis/odom | Topic · Odometry | Isaac Sim | relay；AMCL initializer | 原始仿真里程计
/odom | Topic · Odometry | topic_tools relay | Nav2 / velocity_smoother | Nav2 统一里程计入口
/initialpose | Topic · PoseWithCovariance | RViz 或 initializer | AMCL | manual / fixed / odom_identity
/amcl_pose | Topic · PoseWithCovariance | AMCL | initializer；监控 | 初始化确认与定位结果
/navigate_to_pose | Action | bt_navigator | RViz；Frontier Explorer | 目标、反馈、终态、取消
/cmd_vel | Topic · Twist | velocity_smoother / behavior_server | Isaac 底盘 | 只允许受控发布者
/frontier_explorer/set_enabled | Service · SetBool | Frontier Explorer | 运维 / 操作员 | 显式运动互锁
/clicked_point 默认没有移动桥接；在 RViz 中应使用 2D Goal Pose 触发 NavigateToPose。
Notes: [Sources]
- src/isaac_3d_lidar_bringup/isaac_3d_lidar_bringup/amcl_pose_initializer.py
- src/isaac_3d_lidar_exploration/isaac_3d_lidar_exploration/frontier_explorer_node.py
- skills/ros-docker-debug/references/diagnostics.md
[/Sources]

## Slide 11
10 · 启动与生命周期
启动顺序刻意错峰：先保证数据，再加载地图，最后激活 Nav2
11
T+0
Isaac Sim
/clock、点云、odom、TF 到位
T+5s
nvblox + load_map
padder → nvblox；调用 /load_map
T+15s
定位
AMCL 或 map server + 静态 TF
T+40s
Nav2 导航
planner / controller / BT / behaviors active
一键脚本在每一段之间等待“真实消息 / lifecycle / action / TF”门禁，而不是只检查进程是否存在。
Notes: [Sources]
- ../start_nav_all.sh
- launch/nvblox_with_map.launch.py
- launch/nav_stack.launch.py
[/Sources]

## Slide 12
11 · 扩展与维护边界
Frontier Explorer 是可选上层策略，不绕过 Nav2 安全闭环
12
/static_occupancy_grid
+ map→base_link TF
Frontier Explorer
选安全候选点
发布 markers / status
/navigate_to_pose
交给 Nav2 执行
默认 disabled；通过 /frontier_explorer/set_enabled 显式启用
检测 /cmd_vel 上的意外发布者；地图陈旧、TF 丢失、Nav2 未就绪时不发目标
真机迁移时保留接口边界，替换传感器、里程计与外参，并重新验收 footprint、速度、制动距离和急停。
Notes: [Sources]
- src/isaac_3d_lidar_exploration/README.md
- src/isaac_3d_lidar_exploration/isaac_3d_lidar_exploration/frontier_explorer_node.py
- skills/isaac-amr-project-state/references/current-state.md
[/Sources]